Mérnöki Iroda

(  2481 Velence, Meggyfasor 1.              (Tervezés

# 22/570-017                                 (    Mérnöki szolgáltatások

# ( 22/570-018                                 (   Generál kivitelezés

# e-mail: info@mavaplan.hu

http: www.mavaplan.hu

Napközi Otthonos Óvoda

Kisláng

Tárgy: Energetikai felújítás, szakipari munkarész, műszaki leírás

Az óvoda energetikai felújításába a nyílászáró cserék, a homlokzat és a padlástér hőszigetelése tartozik bele.

A meglévő fa nyílászárókat a tok elvágásával, a lehető legkisebb falkárosodással kell kibontani. Az új műanyag nyílászárók beépítése előtt a szükséges kőműves javításokat el kell végezni. A beépítést műanyag dűbeles beütős csavarokkal végezzük. A fal és a tok hézagait purhabbal tömítsük.

A homlokzat hőszigetelése előtt a sérült, laza vakolatot le kell verni és a felületet ki kell javítani szilárd, egyenletes vakolattal.

A hőszigetelést a szakma szabályainak megfelelően és a szükséges kiegészítők alkalmazásával készítsük. A rendszer garancia miatt egy gyártó termékeit használjuk. A színvakolás előtt mélyalapozás készül. Nagy melegben csak a reggeli vagy esti órákban engedélyezett a színezés.

A padlástér szigetelése előtt a meglévő vegyes állagú üveggyapotot el kell távolítani. Ezután öntapadós párazáró fólia leterítése szükséges, melyre a költségvetésben kiírt kőzetgyapot kerül. Szerviz járdát kell készíteni fűrészelt fából a karbantartási munkák elvégzése miatt.

Velence, 2015.03.04.

--------------------------

Varga Zoltán

Építész ümk.

30-9565162